| 10. Отметки о ремонте и обслуживании 11. Дополнительные отметки Контактная информация: ООО «Спутниковые решения» www.satsol.ru тел: 8 800 222-07-13 e-mail: info@satsol.ru |  | Контроллер навигационный Sat Lite 3 ПАСПОРТ 26.20.16-003-27530358-2017-ПС |
| --- | --- | --- |
| 6. Движение изделия в ходе эксплуатации Дата ввода в эксплуатацию (продажи) «_______»______________ 20____ г. М.П. 7. Эксплуатация и хранение Условия эксплуатации: Температура от - 40°С до + 60°С С поддержкой функции заряда аккумулятора от 0°С до + 45°С Влажность 93% при температуре + 40°С Условия хранения: До передачи Пользователю хранение Изделия должно осуществляться в штатной упаковке, в отсутствии агрессивных веществ и паров, при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 25°С. Ограничения условий эксплуатации: НЕДОПУСТИМО: использовать Изделие не по назначению; вмешиваться в работу Изделия, самостоятельно ремонтировать или разбирать Изделие; использовать и хранить Изделие с нарушением условий эксплуатации и хранения. |  | Основные технические характеристики: Наименование Значение Поддерживаемые ГНСС ГЛОНАСС/GPS Навигационный модуль QUECTEL MC60E Канал передачи данных GSM Модуль GSM QUECTEL MC60E SIM-держатель 2 Поддержка SD –карты (до 16 Гб) опционально Внутренняя энергонезависимая память 150 000 точек Встроенный акселерометр Да Подключение к CAN-шине Да Подключение громкой связи (тангенты) | Да Выгрузка ddd-файлов Да Интерфейсы RS-232 – 1, RS-485 – 1, 1-WIRE – 1, CAN – 1 Дискретные входы 3 (универсальные частотно-импульсно-аналоговые) Дискретные выходы 2 Аналоговые входы 3 Номинальное напряжение питания 9-40 В Резервный встроенный аккумулятор Да, 250 мА Защита от импульсных скачков напряжения Да, до 500 В Рабочий диапазон температур, (С от минус 40°С до плюс 60°С Габаритные размеры 112х85х25 мм Масса не более, г 120 г |
| 1. Основные сведения об изделии: Контроллер навигационный Sat Lite 3 (далее – Изделие) Заводской номер _______________________________ Дата изготовления «_______»______________ 20____ г. изготовлено ООО «Спутниковые решения» в соответствии с Техническими условиями ТУ 26.20.16-003-27530358-2017. Изделие представляет собой электронное устройство, управляемое микроконтроллером, состоящее из электрической платы с установленными на ней электронными компонентами, размещенной в защитном корпусе, с индикаторами режимов работы, разъемами для подключения антенн, кабелем для подключения к источнику электропитания (бортовой сети транспортного средства). Изделие предназначено для приема навигационных сигналов ГНСС и определения на их основе навигационных параметров транспортного средства (географических координат, скорости перемещения и пр.), записи и хранения собранной информации в энергонезависимой памяти и передачи её в диспетчерский центр по каналам GSM. Изделие предназначено для работы от бортовой сети транспортного средства (далее – ТС) с номинальным напряжением 12 или 24 В. |  | Условия отказа в гарантийном ремонте: наличие следов ненадлежащих условий эксплуатации или хранения Изделия; наличие следов химического, механического или теплового воздействий (оплавление, коррозия, трещины, деформации и т.п.); наличие дефектов, вызванных аварией, стихийным бедствием, умышленными или неосторожными действиями Пользователя, неправильным или небрежным обращением или использованием в аварийных условиях. 8. Утилизация Утилизация Изделия производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». 9. Сведения о сертификации Сертификат соответствия требованиям нормативных документов №РОСС RU.АБ69.Н01482 от 06.02.2019 г. Декларация о соответствии Евразийского таможенного союза ЕАЭС №RU Д-RU.АД71.В.02534/19 от 04.02.2019 г. |
| 2. Комплект поставки: Наименование Количество Контроллер навигационный 1 шт. Антенна GPS/GNSS (опционально) 1 шт. Системный разъем 1 шт. Аккумуляторная батарея 1 шт. Дополнительные провода 7 шт. Крепежный комплект 1 шт. Паспорт (опционально) 1 шт. Краткое руководство пользователя (опционально) 1 шт. 3. Сроки службы, хранения и гарантии Гарантийный срок: 5 (пять) лет с даты ввода Изделия в эксплуатацию (продажи). Гарантийный срок аккумулятора: 1 (один) год с даты ввода Изделия в эксплуатацию либо 1000 циклов перезаряда в зависимости от того, что наступит ранее. Срок службы: 8 (восемь) лет с даты изготовления Изделия (при своевременном техническом обслуживании). |  | 4. Сведения о приемке Контроллер навигационный Sat Lite 3 соответствует требованиям ТУ 26.20.16-003-27530358-2017 и признан годным для ввода в эксплуатацию. Дата приемки соответствует дате изготовления. М.П. __________________ ______________________________ подпись (фамилия, инициалы) 5. Сведения об упаковывании Контроллер навигационный Sat Lite 3 упакован согласно требованиям ТУ 26.20.16-003-27530358-2017. Дата упаковки соответствует дате изготовления. |